# ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана сельского поселения Чураевский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан выполнен в соответствии:

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.);

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Чураевский  сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Мишкинского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Мишкинского района;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация, в т.ч. ЗАО «Башкиргражданпроект», г. Уфа, 2013 г.

Проект рассчитан на реализацию в один этап:

-  расчетный срок до 2040 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Чураевский  сельсовет муниципального района

Мишкинский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Чураевский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ЧУРАЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Мишкинский район расположен в северной части Республики Башкортостан, граничит с  Бураевским, Балтачевским, Караидельским, Благовещенским и Бирским районами. Административный центр района – село Мишкино. Чураевский сельсовет расположен на северо-западной границе Мишкинского района, на его территории находятся пять населенных пунктов: село Чураево и деревни Букленды, Маевка, Октябрь и Раевка.

1.1.Климат

Климат территории, расположенной в лесостепной зоне, континентальный, с устойчивой погодой в течение всего года, большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Бирск, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 43

обеспеченностью 0,92							- 40

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 38

обеспеченностью 0,92							- 35

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 20

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 47

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					7,2

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			162/-9,1

< 80 продолжительность/сред. температура			215/-5,9

< 100 продолжительность/сред. температура			230/-4,9

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					82

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				79

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				169

- Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С										4/7

СВ										4/7

В										7/8

ЮВ										17/15

Ю										33/25

ЮЗ										18/21

З										9/12

СЗ										5/6

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										4,8

СВ										6,7

В										4,7

ЮВ										6,8

Ю										8.2

ЮЗ										5,6

З										5,3

СЗ										6,1

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									4,5

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет									101

- в 50 лет									153

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						995,6

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										26,6

0,98										25,4

0,96										23,3

0,95										23,0

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							25,0

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		38

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						11,0

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						67

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					54

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			377

- Суточный максимум осадков, мм					104

- Средняя продолжительность охладительного

периода, дни								43

- Средняя температура охладительного периода, 0С		18,9

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июль, м/с									2,4

- Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С										9

СВ										10

В										14

ЮВ										13

Ю										13

ЮЗ										13

З										18

СЗ										10

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август								З

- Среднее число дней с росой за год					67

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 13,7

- Февраль					- 13

- Март						- 6,3

- Апрель					+ 4

- Май						+ 12,5

- Июнь						+ 17,3

- Июль						+ 19,0

- Август					+ 16,9

- Сентябрь					+ 11,1

- Октябрь					+ 3,2

- Ноябрь					- 5,0

- Декабрь					- 11,2

- Год						+ 2,9

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север					3,2

Северо-восток				3,6

Восток					2,9

Юго-восток				3,7

Юг						4,9

Юго-запад					3,9

Запад					3,5

Северо-запад				3,2

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5770  МДж/м2;

1.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия

Район расположен в северной части Республики Башкортостан на стыке Прибельской увалисто-волнистой равнины и Уфимского плато. Из экзогенных геологических процессов (ЭГП) наибольшее распространение на территории района получили эрозионные процессы и карст. Из них к наиболее опасным ЭГП относится сульфатный карст, развитый в центральной части района на междуречье Шады-Казяш с максимальным распространением его проявлений на междуречье Иняк-Чугуда. Коэффициенты пораженности проявлениями сульфатного карста на отдельных участках достигают 17% при 21 воронке на 1 км2.

Высокая распаханность территории, нарушение технологии земледелия, резкое сокращение объемов всех видов работ, связанных с улучшением земель привели к деградации почвенного покрова на значительных площадях, большая часть сельхозугодий закислена. В большинстве пахотных земель почвы в недостаточной степени обеспечены гумусом. Средневзвешенный показатель содержания гумуса в почвах пахотных угодий составляют 4,9 %, что соответствует для серых лесных почв уровню 3 класса. Средневзвешенный показатель кислотности (ph) почв составляет 5,1, что соответствует 3 классу. В ряде хозяйств почвы повышенной кислотности, где кислые пахотные угодья доходят до 100 %.

Полезные ископаемые

На территории СП Чураевский сельсовет расположено учтенное госбалансом запасов Чураевское месторождение щебня, в 1,6 км восточнее с. Чураево.

# 2. ГИДРОГРАФИЯ

Водные ресурсы являются природным богатством Мишкинского района – это стони озер и прудов, 336 малых рек, 15 рек с протяженностью до 100 и более километров. Основная водная артерия – река Бирь.

Река Бирь – правый приток Белой, впадает в Белую в 262 км от устья. Длина реки – 128 км. Исток расположен на Уфимском плато. Русло извилистое, шириной от 5 до 20 метров, глубиной -  от 2 до 4 метров. Дно реки илистое, вода чистая с быстрым течением.

В 300 метрах к северо-западу от села Чураево протекает река Кынгыр (Тюрьгюш). Устье реки находится в 4,9 км по правому берегу реки Бирь. Длина реки составляет 41 км, площадь водосборного бассейна 422 км2. В 24 км от устья, по правому берегу реки впадает река Секияз. В 18 км от устья, по правому берегу реки впадает река Сухоязы.

Ручей Именер – левый приток реки Кынгыр, пересекает село Чураево в меридиональном направлении, протяженность реки 2,635 км. Ручей Лапкаингер – левый приток реки Кынгыр, протекает у восточной границы села, протяженность 1,82 км.

Самую большую зеркальную поверхность на территории района имеет озеро Чуртанлы-куль. Его площадь – 0,5 тыс. кв. метров.

В районе имеется месторождение пресных подземных вод - Мишкинское, расположенное 17,5 км северо-восточнее с. Мишкино, в правобережной части верховья долины р.Бирь. Водоносными являются карбонатные отложения филипповской свиты кунгурского яруса нижней перми. Запасы подземных вод утверждены в количестве 5,3 тыс.м3/сут. Состав воды гидрокарбонатный магниево-кальциевый, минерализация 0,4-0,5 г/л. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

Гидрография сельского поселения Чураевский  сельсовет представлена рекой Кынгыр и Сикияз.

Перечень рек на  территории  сельского поселения

Чураевский   сельсовет (протяженностью более 10 км)

Табл.№ 1

| № | Наименование водотока | Место впадения | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суммарная длина в пределах с/с | Общая (в пределах РБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Р.Кынгыр | р. Бирь |  | 41 |
| 2 | Р. Сикияз | Р.Кынгыр |  | 10 |

В соответствии с данными администрации района населенные пункты сельского поселения  не попадают в зону затопления паводком 1 % обеспеченности от рек Кынгыр и Сикияз.

3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Мишкинский район расположен там, где равнинная Башкирия переходит в горную. Треть территории района занимают смешанные и темнохвойные леса.

В составе коренной растительности преобладали смешанные, преимущественно кленово-ильмо-липовые, реже липовые и дубовые леса. В настоящее время коренная растительность замещена сельхозугодьями, вторичными лесами (береза, липа, осина) и лесными культурами. На востоке района, в пределах Уфимского плато, встречаются широколиственно-темнохвойные леса. В поймах рек распространены различные варианты лугов (от слабо остепененных до влажных), дубовые и вязовые леса, ивняки и черноольховые болота (сосняки сфагновые и др.).

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории Чураевского  сельсовета производственные предприятия представлены предприятиями сельского хозяйства.

Состояние воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через район проходят автомобильные дороги с большой интенсивностью движения и выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения.

В атмосферу выбрасываются вещества, в основном, 2,3,4 классов опасности.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (задымленности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения, старение автопарка предприятий.

Состояние почвенного покрова

Высокая распаханность территории, нарушение технологии земледелия, резкое сокращение объемов всех видов работ, связанных с улучшением земель привели к деградации почвенного покрова на значительных площадях, большая часть сельхозугодий закислена. В большинстве пахотных земель почвы в недостаточной степени обеспечены гумусом. Средневзвешенный показатель содержания гумуса в почвах пахотных угодий составляют 4,9 %, что соответствует для серых лесных почв уровню 3 класса. Средневзвешенный показатель кислотности (ph) почв составляет 5,1, что соответствует 3 классу. В ряде хозяйств почвы повышенной кислотности, где кислые пахотные угодья доходят до 100 %.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Чураевский  сельсовет выделяются водоохранные зоны реки Иняк и ее притоков, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Чураевский сельсовет следующие:

Водоохранные зоны водных объектов:

Табл. № 2

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Кынгыр | 41 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | р. Сикияз | 10 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Речки и ручьи | Менее 10 | 50 | 40 | 5 |

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

## Границы зон затопления, подтопления

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом РФ и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Чураевский  сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

Табл. №3

| № | Наименование предприятия | Класс опасности (СЗЗ сущ) |
| --- | --- | --- |
| с. Чураево |
| 1 | Зерносклад СД К-за им. Ленина | (V ) 50 |
| 2 | ООО «Аланч» | (V ) 50 |
| 3 | Машинотракторная мастерская СД К-за им. Ленина | (III) 300 |
| 4 | Здание молокозавода (не действующее) | (V ) 50 |
| 5 | Тракторный парк СД К-за им. Ленина | (III) 300 |
| 6 | Электрическая подстанция | (IV ) 100 |
| 7 | ПО «Чураевское» | (IV ) 100 |
| д. Букленды |
| 1 | Складской сектор | (V ) 50 |
| 2 | МТФ на 100 гол. | (IV ) 100 |
| 3 | Пасека | (IV ) 100 |
| д. Октябрь |
| 1 | МТФ на 100 голов | (IV ) 100 |
| д. Раевка |
| 1 | МТФ на 50 голов | (V ) 50 |
| 2 | Складской сектор | (V ) 50 |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-100 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 100 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

табл. №4

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона устанавливается на территории, непосредственно примыкающей к территории объекта культурного наследия. Как правило, охранная зона в обязательном порядке устанавливается для памятников и ансамблей, а также для достопримечательных мест и историко-культурных заповедников.

Границы охранной зоны объектов культурного наследия следует совмещать с естественными природными и планировочными рубежами: границами кварталов, красными линиями улиц, площадей, берегами рек, водоемов, оврагами и т.д.

При сосредоточении памятников истории и культуры или близком расположении нескольких, не связанных между собой, памятников истории и культуры на расстоянии до ста метров от их внешних границ в целях сохранения всего комплекса объектов их охранные зоны объединяются в единую охранную зону.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия устанавливается на территории, примыкающей к территории охранной зоны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам на границах данных зон.

На территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории сельского поселения Чураевский  сельсовет объекты культурного наследия отсутствуют.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Мишкинский район расположен в северной части Республики Башкортостан, граничит с  Бураевским, Балтачевским, Караидельским, Благовещенским и Бирским районами. Административный центр района – село Мишкино. Чураевский сельсовет расположен на северо-западной границе Мишкинского района, на его территории находятся пять населенных пунктов: село Чураево и деревни Букленды, Маевка, Октябрь и Раевка. Село Чураево является административным центром сельского поселения Чураевский сельсовет.

Планировочный каркас территории сельского поселения Чураевский  сельсовет создает автомобильная дорога республиканского значения Уфа-Бирск-Янаул и автомобильная дорога районного значения Октябрь-а/д Уфа-Бирск-Янаул.

Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении (вдоль автомагистрали) в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Чураевский  сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

В административных границах сельского поселения Чураевский  сельсовет расположены 5 населенных пунктов, из которых н/п Чураево является  средним, н/п Раевка, Букленды, Октябрь, Маевка–малыми.

Село Чураево является административным центром сельского поселения Чураевский сельсовет. Границами села являются с севера – граница сельсовета, с востока автомобильная дорога республиканского значения Уфа-Бирск-Янаул, с юга и запада – земли Чураевского сельсовета. Село пересекает автомобильная дорога районного значения Октябрь-а/д Уфа-Бирск-Янаул. Расстояние до районного центра (Мишкино) – 34 км, до ближайшей ж\д станции («Янаул») – 86 км.

Существующая планировочная структура села Чураево вытянутая с северо-востока на юг, в меридиональном направлении пересекается и делится ручьем Именер на две части. Западная часть села с направлением улиц вдоль ручья (ул. Ленина, ул. Советская), южная с преимущественным направлением улиц с юго-запада на северо-восток (ул. Я.Ялкайна, ул. Чавайна, ул. 40 лет Победы). Общественная застройка не сконцентрирована в определенной части и рассредоточена по всей территории села. Административный центр расположен по улице Ленина. Преградами к развитию являются: с севера и северо-запада – границы Чураевского сельсовета, с запада – инженерные коммуникации (высоковольтные линии электропередач), с востока автомобильная дорога республиканского значения Уфа-Бирск-Янаул.

Деревня Раевка  расположена в 5,9 км к северо-западу от административного центра сельского поселения с. Чураево. Население – 167 человек.

С юго-восточной стороны к населенному пункту подходит автодорога местного значения Чураево-Маевка-Раевка, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения и районным центром.

С западной и северо-восточной стороны деревня  ограничена массивом. С юго-восточной стороны водоохраной зоны от реки.

Деревня Букленды  расположена в 3,0 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Чураево. Население – 307 человек.

С северо-западной стороны населенного пункта подходит автодорога местного значения Чураево-Букленды, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения и районным центром.

С северо-востока деревня  ограничена санитарно-защитной зоной от производственной территории, с северо-востока и востока – лесным массивом.

Деревня Октябрь  расположена в 3,2 км к юго-востоку от административного центра сельского поселения с. Чураево. Население – 151 человек.

С северо-западной стороны к населенному пункту подходит автодорога местного значения Чураево-Октябрь, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения и районным центром.

С северной и южной стороны деревня  ограничена водоохранной зоной от реки.

Деревня Маевка  расположена в 2,5 км к северо-западу от административного центра сельского поселения с. Чураево. Население – 60 человек.

С южной стороны к населенному пункту подходит автодорога районного значения Мишкино – Чураево - Октябрь, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения и районным центром.

С восточной стороны деревня  ограничена водоохранной зоной реки Сикияз, с юга - водоохранной зоной от реки, с запада – лесным массивом.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

- ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Чураевский  сельсовет по состоянию на 2020 г. составляет 1687 человек. За период 2002-2020 гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 13 человек.

Динамика населения сельского поселения Чураевский  сельсовет

Табл. № 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2020 г. | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чураево | 971 | 1002 | 378 |
| 2 | д. Раевка | 182 | 167 | 60 |
| 3 | д. Букленды | 362 | 307 | 102 |
| 4 | д. Октябрь | 145 | 151 | 46 |
| 5 | д. Маевка | 40 | 60 | 16 |
|  | Итого: | 1700 | 1687 | 602 |

Общее количество семей  в сельсовете – 602, средний размер семьи по сельсовету составляет 2,8 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Чураевский  сельсовет

Табл. № 6

| Наименов насел. пункта Возрастные группы (чел.) | д.Букленды | д.Маевка | д.Октябрь | д.Раевка | с.Чураево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастные группы (чел.) |  |  |  |  |  |
| До 7 лет | 15 | 5 | 15 | 14 | 80 |
| От 7 до 16 лет | 34 | 14 | 23 | 20 | 138 |
| Старше 55 лет женщин | 53 | 5 | 22 | 22 | 167 |
| Старше 60 лет мужчин | 30 | 4 | 11 | 15 | 92 |
| 16-55 лет женщин | 72 | 18 | 30 | 39 | 230 |
| 16-60 лет мужчин | 103 | 14 | 50 | 57 | 295 |
| Всего населения в поселке | 307 | 60 | 151 | 167 | 1002 |

Табл. № 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с. Чураево | 1002 | 525 | 218 | 259 |
| 2 | д. Раевка | 167 | 96 | 34 | 37 |
| 3 | д. Букленды | 307 | 175 | 49 | 83 |
| 4 | д. Октябрь | 151 | 80 | 38 | 33 |
| 5 | д. Маевка | 60 | 32 | 19 | 32 |
|  | Итого: | 1687 | 908 | 358 | 444 |

- ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Чураевский  сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

Табл. № 8

| Категория населения | Современное состояние (2020 г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1687 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 908 | 53,8 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 133 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1041 | 61,7 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

# РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сельское поселение Чураевский  сельсовет, расположен к северу от г.Уфы. Территория сельского поселения отличается большой долей земель водного и лесного фонда, основная направленность деятельности сельского поселения – сельское хозяйство, предприятия отдыха и туризма отсутствуют.

На территории сельского поселения имеется множество прудов. Существующий ландшафт и благоприятное расположение в межселенной территории представляет большой интерес для любителей рыбалки не только для жителей сельского поселения но и соседних муниципальных образований. Исходя из этого проектом предлагается благоустройство данной территории в целях дальнейшего развития, прибрежной зоны реки Кынгыр, под специализированную зону отдыха и рыбалки.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Чураевский  сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2032 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Чураевский  сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Чураевский  сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Чураевский  сельсовет

по категориям земель

табл. № 9

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Чураевский сельсовет в административных границах | га | 7835,1 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 2439,3 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 43,3 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 5001,45 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 5,55 |
| 5 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 345,5 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

табл. № 10

| № | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. |
| 1 | c. Чураево | 206,2 |
| 2 | д.Раевка | 48,0 |
| 3 | д.Букленды | 62,0 |
| 4 | д. Октябрь | 19,8 |
| 5 | д.Маевка | 9,5 |
|  | Итого: | 345,5 |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Чураевский  сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1687 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2020г.

Табл. № 11

| № | Наименование насел. пунктов | Кирпичных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая пло-щадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Букленды | 1115,84 | 4311,20 | 5427,04 |
| 2. | д.Маевка | 0 | 760,80 | 760,80 |
| 3. | д.Октябрь | 253,10 | 1876,64 | 2129,74 |
| 4. | д.Раевка | 253,60 | 2383,84 | 2637,44 |
| 5. | с.Чураево | 5228,39 | 10904,80 | 16133,19 |
|  | Итого: |  |  | 27088,21 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2020 год составляет 16,05 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 16,07 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

- СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Чураевский  сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с. Чураево:

- здание администраци., в т.ч. отделение связи и отделение банка ;

- МБОУ марийская гимназия на 400 учащ. со спортивным залом на 124 м2;

- детский сад на 42 места;

- стационар на 7 к/мест с поликлиникой на 50 посещ./см.;

- сельский клуб на 250 мест с библиотекой;

- магазин ТПС торговой площадью 60 м2;

- аптека на 14 м2;

- кафе «Сайвер»  ИП Минилбаев В.М. на 50 пос.мест;

д.Букленды:

- общеобразовательная школа на 50 учащихся;

- сельский клуб на 100 мест;

- магазин ТПС торговой площадью 6 м2;

- фельдшерско-акушерский пункт.

д. Раевка:

- общеобразовательная школа на 50 учащихся;

- 2 магазина ТПС торговой площадью 49 м2;

д. Октябрь:

- общеобразовательная школа на 50 учащихся;

- магазин ТПС  торговой площадью 9,0 м;

д. Маевка:

-объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с. Чураево размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2016г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1687 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 12

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1687 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 35 | 59 | 42 | 71 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 100 | 169 | 550 | 325 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 70 | 118 | 124 | 105 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 388 | 350 | 90 |
| Помещения для досуга | м2 | 50 | 84 | Нет инф. | - |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 5/ 4 | 8,4/7 | -//- | - |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 506 | 124 | 25 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 23 | 39 | 50 | 128 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | 12 | - | - |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 24 | 14 | 58 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 2 | стационар | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,4 |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 67 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Чураевский  сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортный комплекс Мишкинского района является частью транспортной сети как центрального региона, так и всей территории Республики Башкортостан.

Развитие транспортной системы является первым и необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности и хозяйствования. Устойчивое развитие транспортной системы обеспечивает свободное перемещение товаров и услуг и улучшает условия и уровень жизни населения.

Основными направлениями развития транспортного комплекса Мишкинского района являются:

•	создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

•	организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

•	развитие экономических, торговых и культурных связей между районными центрами;

•	возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы;

•	обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

•	повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Развитие транспортной сети позволит создать конкурентную среду для производителей транспортных услуг, реорганизовать убыточные предприятия транспорта, повысит уровень обслуживания населения. Решение вопросов здравоохранения, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью транспортного обслуживания населения.

Проектом разработана единая схема транспортного обслуживания сельского поселения Чураевский сельсовет, где предусмотрено взаимодействие всех видов транспорта, учитывая наиболее полное использование существующих транспортных путей и сооружений.

На территории района вцелом предполагается дальнейшее развитие автомобильного, воздушного и трубопроводного видов транспорта.

Определение очередности строительства новых участков дорог и реконструкция существующих основывались на размещении проектируемых и развитии существующих предприятий, объектов народного хозяйства, центров обслуживания и зон рекреации.

Внешние транспортно-экономические связи на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным транспортом. Ближайшая узловая железнодорожная станция в с.Благовещенск–89 км.

Автомобильно-транспортный каркас района представляют следующие категории дорог:

1. Автодороги республиканского значения Бирск-Тастуба-Сатка широтного направления и Уфа-Бирск-Янаул меридионального направления, связывающие между собой районные центры и столицу республики. Протяженность по МО 48,7км и 18,7км соответственно.

2. Автодороги межрайонного значения связывают районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по муниципальному району составляет 86,3км дорог с твердым покрытием, в том числе 52% с асфальтобетонным.

3. Автодороги районного значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами республиканского значения и далее с районным центром. Протяженность автодорог 135,5км с твердым покрытием, в том числе 15,9% с асфальтобетонным.

4.Ведомственные дороги дополняют транспортную сеть района. Они обслуживают предприятия нефтяной промышленности. Общая протяженность ведомственных дорог - 202,2 км, в том числе 55,6 км с асфальтобетонным покрытием, 146,8км с гравийным покрытием, 5 мостов 361,5 п/м.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (без учета ведомственных автомобильных дорог):

- Всего- 177,51 км/тыс.кв.км

- С твердым покрытием – 171,12 км/тыс.км2,

- С усовершенствованным покрытием – 79,65 км/тыс.км2.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в районе соответствует средней плотности по Республике, которая составляет 177км/тыс.км2, однако, при достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить средний удельный вес дорог с усовершенствованным типом покрытия – 44%, дороги с переходным и низшим типом покрытия (56%) требуют дальнейшего совершенствования.

Территория района имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение которых автомобильными дорогами требует возведения мостовых сооружений. Искусственное сооружение в пределах населенного пункта отсутствуют.

К селу Чураево подходят автомобильные дороги регионального значения Уфа-Бирск-Янаул, районного значения – Чураево-Раевка и Октябрь – а/д Уфа-Бирск-Янаул.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В Мишкинском районе сообщение между населенными пунктами и внутри сельского поселения Чураевскй сельсовет осуществляется автомобильным транспортом индивидуальных предпринимателей.

Близжайшая автостанция находится в районном центре с. Мишкино. Близжайший аэропорт и ж/д станця находятся в центре республики г. Уфе (130 км).

Остановки общестенного транспорта имеются в с. Чураево, д. Октябрь, д. Раевка и д. Букленды.

Состояние автодорог пролегающих по территории сельского поселения Чураевский сельсовет оценивается как неудовлетворительное, ввиду отсутствия дорожного покрытия.

Стратегической целью в данной отрасли является улучшение обеспечения транспортными услугами жителей сельского поселения с учетом перспективного плана развития дорожно-транспортной сети, автомобильного транспорта.

По данным Администрации сельского поселения Чураевский  сельсовет на 31.12.2020 года на территории сельского поселения зарегистрировано 346 ед.транспорта.

Существующий уровень автомобилизации 205 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Мишкинского района сосредоточены, в районном центре – с. Мишкино и представлены следующими наименованиями:

- Автозаправочные станции;

- Станции технического обслуживания.

Размещение и характеристика работы АЗС и СТО

табл. № 13

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид топлива | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | с.Мишкино а/дорога Бирск-Тастуба-Сатка 24 км. | Бензин |  |
| 2 | СТО | с.Мишкино, ул.Революционная. д.4 | - | - |

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция в г. Уфа– в 128 км от административного центра сельского поселения.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Чураевский  сельсовет, являются жилая, общественная застройка и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Мишкинский район и, в частности, сельское поселение Чураевский  сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В настоящее время на территории Чураевского сельсовета центральное водоснабжение отсутствует.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

По данным проекта «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» необходимо выполнить первоочередные мероприятия по обеспечению населения питьевой водой:

•	охрана источников водоснабжения;

•	использование новых источников водоснабжения;

•	очистка и обеззараживание питьевой воды;

•	ревизия водопроводных сетей;

•	повышение эффективности лабораторного контроля.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Чураевский  сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение села Чураево осуществляется от АГРС  «Чураевское».

Подземный/наземный газопровод протяженностью 7645м/3000м по улицам Садовая, Советская, Пушкина, Речная, Яныша Ялкайна, Чавайна, 40 лет Победы.

Количество потребляемого газа 3,0м3/час.

Табл. №14

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворная способность газа, ккал/кг | Давление, кгс/см2 | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние состояние ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ГРП №544 | 8570 | 2.44731888 | 0.030591486 | 3,0 | исправно |
| ШРП | 8570 | 2.44731888 | 0.030591486 | 3,0 | исправно |
| ШРП | 8570 | 2.44731888 | 0.030591486 | 3,0 | исправно |

Газоснабжение д.Букленды осуществляется от АГРС  «Чураевское».

Подземный/наземный газопровод протяженностью 3000м/110м по улицам Колхозная, Советская, Центральная, Ленина, Октябрьская.

Количество потребляемого газа 0,50 м3/час.

Табл. №15

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние состояние ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ГРП | 8570 | 2.44731888 | 0.030591486 | 3,0 | исправно |

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение с. Чураево Мишкинского района Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности, работающих на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Отопление индивидуальной застройки с. Чураево, д. Букленды - газовое, (от индивидуальных источников тепла), частично – печное.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, предприятия легкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

В настоящее время основным источником питания с. Чураево является ПС 110/35/10 кВ «Чураево» 1х6,3 МВА.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов с. Чураево относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Энергопитание населенных пунтов сельского поселения Чураевский сельсовет осуществляется по линии электропередач ПО ОЭС ООО “Башкирэнерго” Мишкинский РЭС, мощностью 100-1393 кВа по линии 04 кВ.

6. СВЯЗЬ.

В условиях современного развития общества и усложнения технической и социальной инфраструктуры, информация становится стратегическим ресурсом, наряду с традиционными - материальными и энергетическими. Индустрия средств связи, передачи информации, баз данных, системных и прикладных программ, информационно- аналитических услуг формирует динамический рынок, связывающий широкие слои населения, промышленность, науку, образование и административные структуры в единую взаимо обусловленную информационную среду.

В настоящее время населению и организациям сельского поселения Чураевский сельсовет предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

•	услуги местной телефонной связи;

•	услуги междугородной и международной телефонной связи;

•	услуги почтовой связи.

На территории сельского поселения Чураевский сельсовет действует почтовое отделение связи, предоставляющее следующие виды услуг:

•	прием и доставка письменной корреспонденции;

•	прием и выдача бандеролей, посылок;

•	доставка счетов, извещений, уведомлений;

•	прием и оплата денежных переводов;

•	доставка пенсий и пособий;

•	прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

•	прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

•	проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

•	реализация товаров розничной торговли, лотерей;

•	телекоммуникационные и телеграфные услуги.

Табл. №16

| № | Наименование жилого района | Тип телефон- ной станции | Емкость номеров | Кол. або-нентов на 2019 год* | Год ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чураево | электронный | 400 | 385 | 2001 |

Быстрыми темпами идет развитие сети мобильной связи. Услугами операторов мобильной связи Билайн, Мегафон, МТС пользуется большая часть населения сельсовета.

Крупнейшим поставщиком местных услу связи является так же ОАО «Башинформсвязь». Она реализует услуги сотовой связи, кабельного IP-телевидения, сети Интернет, досуп населения к государственным виртуальным услугам. Близжайший филиал кампании находится в районном центе с. Мишкино.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Основными принципами в области обращения с отходами на территории РБ являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии)

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых коммунальных отходов (мусора)

- организация раздельного сбора пищевого и непищевого мусора;

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

Сбор и удаление ТКО в сельском поселении Чураевский сельсовет осуществляется населением самостоятельно.

На территории сельского поселения расположены 2 несанкционированные свалки ТКО:

- в с.Чураево, 1 свалка ТКО в 0,9 км к юго-западу от села, площадью 0,5 га, ш.55,611299, д.55,565859;

- в д. Букленды, 1 свалка ТКО в 0,2 км от границы населенного пункта, площадью 0,2 га, ш.55,653185, д.55,631859.

Полигон ТКО расположен в 3 км к западу от районного центра с.Мишкино. Эксплуатация полигона производится в соответствии с «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов» (СанПиН 2.1.7.1038-01)

Принятый срок эксплуатации полигона - 20 лет. Расчетное количество отходов приведено на полное развитие полигона, по нормам СНиПа 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Водная эрозия

Основной ущерб, причиняемый или который может быть причинен населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов, а так же возможен полностью перенос строений вследствие подмыва.

Целесообразная борьба с речной (боковой) эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя он приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Борьба с размывом берегов местным населением без гидрогеологического обследования специализированной организацией нецелесообразна, так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах (до 0,5 м в год) достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников.

На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимы капитальные берегоукрепительные работы.

Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно и учитывать его экономическую целесообразность.

Выбор методов инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрогеологических характеристик водотока, особенностей использования территорий, характера застройки. Основные из этих методов следующие: повышение поверхности территории до незатопляемых отметок, обвалование территории.

Населенные пункты сельского поселения Чураевский  сельсовет расположены в водоохранной зоне рек Кынгыр и Сикияз и их притоков -ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

Оврагообразование.

Главным фактором оврагообразования является недостаточно рациональное хозяйственное использование территорий: вырубка леса, уменьшение водопроницаемости почв при обработке.

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации.

Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Освоение земель подверженных овражной эрозией, позволяет более рационально использовать территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Основными задачами инженерной подготовки с недействующими оврагами являются: частичная или полная ликвидация оврагов в населенных пунктах, укрепление верховий оврагов лесопосадками вне населенных пунктов.

Заболачивание.

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с болотами включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий  понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Чураевский  сельсовет расположены 5 действующих кладбищ.

В с. Чураево расположено 1 кладбище – в 0,4 км к западу от населенного пункта – площадью 3,49 га.

В д. Раевка 1 действующее кладбище в 0,5 км к юго-западу от населенного пункта, площадью 0,65 га.

В д. Букленды 1 действующее кладбище в 0,33 км к северо-западу от деревни, площадью 1,52 га.

В д. Маевка действующее кладбище в 0,1 км к юго-западу от деревни, площадью 0,57 га.

В д. Октябрь действующее кладбище к юго-западу от деревни, площадью 0,44 га.

Площадь территорий сельского поселения, используемая под захоронения, составляет 6,67 га. Заполненность территорий кладбищ составляет 60%.

XI. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Чураевский  сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы.

Исходные данные